## Slide 1
عند القيام برحلات برية يستحب وجود أكثر من سيارة
إبلاغ الأهل والأصدقاء عن خط سير الرحلة والمكان المقصود
يفضل استخدام سيارة الدفع الرباعي حتى وإن لم تسلك طرقاً رملية
قبل بدء الرحلة يجب التأكد من الأمور التالية:
  فحص الحالة الميكانيكية للسيارة والتأكد أنها بحالة ممتازة ويمكن الاعتماد عليها
  بعد الله سبحانه وتعالى
  التأكد من سلامة جميع الإطارات بما فيها الاحتياطي
  التأكد من وجود صندوق العدد والمفاتيح الخاصة لصيانة السيارة
  وجود جهاز تعبئة الإطارات بالهواء
  وجود حبل قوي للسحب

## Slide 2
  وجود رافعة
  وجود مجراف (شيول)
  مصباح يعمل على بطارية السيارة
  بطارية احتياطية
  جهاز تحديد المواقع (GPS)
  جهاز اتصال لاسلكي
  تلفون يعمل على الأقمار الصناعية خاصة لمن يقوم برحلات برية بعيدة عن موقع الإرسال
  مرآة عاكسة تستخدم لعكس أشعة الشمس في حالة طلب المساعدة
  كبريت أو ولاعة مع مشعل النار (يستخدم لاشعال النار حين الحاجة لطلب المساعدة)

## Slide 3
        كمية من الماء والمواد الغذائية أكثر مما تحتاج
        مهما يحدث لك لا تدع الخوف يتملكك وكن هادئاً
        قبل ترك الطريق المعبد يجب تحديد الموقع عن طريق جهاز تحديد المواقع
        قلل ضغط اطارات السيارة قبل الدخول في الرمال مع ملاحظة عدم تخفيض الضغط أكثر مما يلزم لتجنب انزلاق الاطارات الحديدية
        قم بإعادة ضغط الاطارات إلى وضعها الطبيعي عندما تصل الطريق المعبد
        في حالة استخدام الطرق غير المعبدة إذا بدا لك أنك ضللت الطريق ارجع سالكاً الطريق الذي قدمت منه
إذا انغرست السيارة في الرمل قم بالآتي:

## Slide 4
  فكّر أي الاتجاهات أسهل (إلى الأمام أو الخلف)
  قلل ضغط الاطارات جميعها (10 – 15)
  تأكد أن جميع الاطارات تلامس سطح الأرض وأن جسم السيارة غير ملامس للأرض
  احرص أن تكون العجلات بوضع مستقيم
  حاول بإخراج السيارة دون الضغط الزائد على السرعة
  اذا تعطلت السيارة (السيارات) أو انغرست كلها في الرمال قم بالتالي:
  لا تغادر المكان واطلب المساعدة عن طريق الهاتف أو جهاز اللاسلكي
  انصب ضلاً إن أمكن
  قم بإشعال النار وإن لم تجد حطباً، يمكنك إشعال النار في الإطار الاحتياطي
  استخدم المرآة لعكس أشعة الشمس في كل الاتجاهات
  إذا كان الجو حاراً، اشرب فقط عندما تشعر بالعطش وحافظ على الماء
  لا تشرب ماء الراديتر لأنه يحتوي على مواد سامة

## Slide 5
  متمنين لكم رحلات ممتعة وآمنة
  مع تحيات: إدارة الأمن الصناعي – قسم السلامة (ابن سينا)